## Slide 1: 数字信号处理实验
任务1：FIR与IIR滤波器设计与实现

## Slide 2: 实验目的
复习时域实现的FIR和IIR滤波器结构与实现方法
掌握低阶FIR的设计与实现要点
掌握低阶IIR的设计与实现要点
用MATLAB进行辅助设计
对比两类滤波器差异：幅频、相频、时域响应和计算复杂度等

## Slide 3: 实验内容与要求
FIR：31 阶（滤波器长度 32），截止频率 2 kHz
IIR：8 阶（4 级 2 阶级联），截止频率 2 kHz
通过分析输入/输出信号，比较滤波器的单位脉冲响应、幅频响应、相频、群延迟
报告格式：宋体 + Times New Roman，12 号字，1.5 倍行距，包含原理图、关键代码、结果分 析等信息
FTP：ftp://dsp:dsp314159@114.212.236.104:22221

## Slide 4: FIR滤波器原理
系统函数：
优点：线性相位、固有稳定、设计简单（窗函数法、频率采样法）
缺点：为达到陡峭过渡带通常需要较高阶数 → 计算量大
设计目标与约束：通带宽度、过渡带、通带/阻带衰减、相位线性

## Slide 5: IIR滤波器原理
系统函数(级联结构)：
优点：用较低阶数实现陡峭幅度响应、运算量少、实现紧凑
缺点：相位非线性（会产生相位失真）、需要注意稳定性（极点须在单位圆内）
常用设计：巴特沃斯、切比雪夫、椭圆等
结构：建议用二阶节（SOS）级联结构实现（数值稳定）

## Slide 6: IIR滤波器原理
系统函数(级联结构)：
优点：用较低阶数实现陡峭幅度响应、运算量少、实现紧凑
缺点：相位非线性（会产生相位失真）、需要注意稳定性（极点须在单位圆内）
常用设计：巴特沃斯、切比雪夫、椭圆等
结构：建议用二阶节（SOS）级联结构实现（数值稳定）

## Slide 7: 代码注意事项1
定点数
浮点数
浮点数
定点数
if ((pDAC != NULL) && (pADC != NULL))
{
float data;
pSrc = (int *)pADC;
pDst = (int *)pDAC;
for(i = 0; i < AUDIO_BUFFER_SIZE / SAMPLE_SIZE; i += 4)
{
data_left = *(pSrc + i + 0) / 8388608.0f;
data_right = *(pSrc + i + 2) / 8388608.0f;
……
*(pDst + i + 0) = (int) (data_left * 8388608.0f);
*(pDst + i + 2) = (int) (data_right * 8388608.0f);
}
}
定点数转成浮点数

## Slide 8: 代码注意事项2
循环队列实现与索引
FIR滤波原始定义
基于循环队列实现

## Slide 9: 代码注意事项2
float data_array[32];
int data_array_cnt = 0;
…………
{
data_array[data_array_cnt] = new_data;
data_array_cnt = (data_array_cnt – 1 + 32) & 0x1F;
}
数组，循环队列
循环队列实现与索引
数组索引，倒计数

## Slide 10: 代码注意事项3
子函数实现，建立自己的c代码文件
FIR函数定义（推荐）：
  float IIR(float x_n, float * iir_coef, float * data_buffer)
  {
  ……
  return y_n;
  }
  float FIR(float x_n, float * fir_coef , float * data_buffer, int * data_buffer_cnt)
  {
  ……
  return y_n;
  }
IIR函数定义（推荐） ：

## Slide 11: 统计函数的时钟周期1
CCES软件中的工程设置

## Slide 12: 统计函数的时钟周期2
测试代码